AR SKALŪNŲ DUJŲ GAVYBA - IŠTIES SAUGI?

2013 m. kovo 22 d. „Tauragės žiniose“ buvo publikuoti UAB „LL investicijos“ parengti „Atsakymai į gyventojams rūpimus klausimus apie naftos bei dujų gavybą“. Atsakymus pateikė neįvardinti „įmonėje dirbantys kvalifikuoti specialistai, turintys itin daug patirties hidraulinio uolienų plėšymo procese“. Aš pažįstu ir gerbiu daugelį savo kolegų naftininkų ir visiškai suprantu, kodėl tie pateikti atsakymai yra anoniminiai – nei vienas save gerbiantis, sąžinės turintis  žmogus, specialistas nepasirašytų po tokiu klaidinančiu tekstu.

Jokiu būdu negalima teigti, kad „LL investicijos“ atsakymuose nėra tiesos. Jos gal būt yra net tiek, kiek gryno švaraus vandens  yra tame hidraulinio plėšymo skystyje, kurio sudėtis pateikta straipsnyje, o visa kita - tik keli procentai netiesos. Čia panašus atvejis, kaip su žiurkių nuodais, kurie iš esmės atrodytų puikus maistinis produktas, kurio sudėtyje yra 99,99 % maistinių kviečių grūdų ir tiktai 0,005% flokumafeno ir 0,0002% alfa-cipermetrino. Užtenka tos mažos dozės nuodų,  kad grūdus, ar hidraulinio plėšymo skystį padarytum nuodingais, tereikia šaukšto deguto medaus statinėje, kad medus pasidarytų neskanus, arba pakanka į tiesą įmaišyti šiek tiek melo, nutylėti faktus arba juos iškraipyti, kad tiesa taptų net nebepanaši į tiesą.  Reikia pasakyti, kad atsakymų autoriai puikiai išmano ne tik nuodų, bet ir melo įmaišymo technologijas.

Pradėkime nuo atsakymo į pirmą klausimą: “Ar nebus užnuodytas vanduo ir dirvožemis atliekant angliavandenilių išteklių paieškos ir gavybos darbus?”. Pats klausimas jau yra klaidinantis, kaip ir visi kiti klausimai, nes visur į vieną po terminu „angliavandenilių gavyba“  yra suplakami labai skirtingi, nesulyginami dalykai: įprastinė angliavandenilių (naftos ir dujų) gavyba iš laidžių poringų uolienų ir netradicinė dujų gavyba iš nelaidžių molio skalūnų ir argilitų. Bet apie skirtumus vėliau, o dabar apie “LL investicijos” atsakymą, kuris skamba taip: “Ne. Niekas nebus užnuodyta. Tiek vanduo, tiek dirvožemis išliks tokios pačios kokybės, kokios buvo prieš pradedant angliavandenilių išteklių paieškos ir gavybos darbus. Pagrindinė gruntinių vandenų apsaugos priemonė yra tinkamai suprojektuotas ir įrengtas gręžinys”.

Taigi, “LL investicijos” garantuoja, kad jokio vandens užteršimo nebus ir negali būti. Įdomu, kuo paremtas toks tvirtinimas, kokiais faktais? Atsakymuose rašoma, kad per pastaruosius žvalgybos ir naftos gavybos metus jokių nelaimių neįvyko, nebuvo padaryta jokios reikšmingos žalos gamtai, žmonėms. Neaišku, ką atsakymų autoriai laiko nelaime, kokia žala gamtai jų nuomone yra reikšminga, o kokia nereikšminga? Man per daugiau kaip 25 metus, dirbant naftos žvalgybos ir gavybos sferoje, teko matyti ir nevaldomą naftos fontaną, ir sudegusį gręžimo bokštą, ir ne vieną naftos išsiliejimą, buvo vamzdynų avarijų su požeminiais išsiliejimais, buvo ir ne vienas gręžinių apsauginių kolonų nehermetiškumo atvejis.

Kalbos apie tinkamą gręžinio suprojektavimą ir įrengimą, kitaip sakant apsauginių kolonų nuleidimą ir patikimą jų užcementavimą, kaip garantuotą priemonę, apsaugančią nuo vandens užteršimo, verčia abejoti  “LL investicijos” kompetencija ar sąžiningumu. Visų pirma, cementavimo kokybę dažnai apspendžia geologinės sąlygos. Lietuvoje labai dažnai, prasigręžus į vandeningas kaverningas Permo uolienas, įvyksta pilnas gręžimo skiedinio sugėrimas į jas. Nuleidus apsauginę technikinę koloną, kokybiškas, hermetiškas cementavimas yra praktiškai neįmanomas dėl gręžinio griuvimo ir cemento skiedinio susigėrimo į kavernas. Viršutiniai geriami vandens sluoksniai, faktiškai lieka neizoliuoti nuo apačioje esančių sūrimų, o taip pat ir  nuo naftingų sluoksnių.

Antra. Jeigu net neįvyksta geologinių komplikacijų, kaip rodo apsauginių kolonų cementometrijos tyrimai, tik atskiruose intervaluose cementas gerai sulimpa su apsaugine kolona, o cemento idealus sulipimas su uoliena, padengta irstančiu praplovimo  skiedinio sluoksniu, vargu ar išvis įmanomas.  Yra ir faktai. JAV, Pensilvanijos valstijoje atlikta skalūnų dujų gręžinių inspekcija parodė, kad daugiau kaip 7% skalūnų dujų gręžinių yra nehermetiški, o daugelyje jų nehermetiškumas ir pratekėjimai labai dideli..  Iš eksploatuojamo skalūnų sluoksnių per nehermetišką apsauginių kolonų cementą sluoksnio  geriamo vandens sluoksnius veržiasi dujos ir toksiškas hidraulinio plėšymo skystis. http://catskillcitizens.org/learnmore/PSECementFailureCausesRateAnalysisIngraffea.pdf; http://www.desmogblog.com/2013/03/05/pennsylvania-failing-sanction-drillers-fracked-well-failures

Tai ir yra viena iš priežasčių, kodėl skalūnų dujų eksploatacijos rajonuose gyvenantiems žmonėms iš geriamo vandens čiaupų teka nuodingas, degus skystis.

Kaip jau buvo minėta aukščiau, mano kolegos suplaka į vieną tradicinę ir netradicinę (iš molio skalūnų) angliavandenilių gavybą. Taip, ir vienu, ir kitu atveju gręžiami gręžiniai, tradicinėje naftos ir dujų gavyboje, kaip ir netradicinėje, gali būti gręžiamos horizontalios atšakos, daromas hidraulinis uolienų plėšymas, bet, išgaunant dujas iš skalūnų, itin skiriasi darbų mastai. Tą skirtumą lemia tai, kad skalūnų dujos yra išgaunamos iš nelaidžių, beveik neporingų uolienų ir tam, kad išgauti tokį pat dujų kiekį, kaip iš įprastinių poringų uolienų, reikalinga išgręžti apie 50 kartų didesnį skaičių gręžinių.  Filtracijos ploto padidinimui gręžiniai turi būti horizontalūs, o uoliena, talpinanti skalūnų dujas, turi būti suardoma hidrauliniu plėšymu.

1km2 paprastai gręžiami 1-5 gręžiniai su iki 2 km ilgio horizontaliomis atšakomis per skalūnų sluoksnį. Faktiškai visas skalūnų paplitimo plotas išgręžiojamas panašiu į požeminius melioracijos kanalus tinklu. Padaromi pradiniai plyšiai sprogdinant, o vėliau suardomas ir uolienos sluoksnis, pumpuojant didžiuliu slėgiu milžiniškus kiekius hidraulinio praplėšimo skysčio. Lietuvos mokslininkų duomenimis (LMA. Komisijos dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos poveikio aplinkai bei žmonių sveikatai vertinimo išvados)  dujų turintys skalūnai Lietuvoje yra paplitę 15 000 km2 plote (ketvirtadalis Lietuvos teritorijos). Taigi, gavybai gali reikėti keliolikos tūkstančių gręžinių. O pagal statistiką 7% jų yra nehermetiški!

„LL investicijos“ savo atsakymuose pateikė vieno naftos gręžinio gavybos intensifikacijai daryto hidraulinio plėšymo skysčio kiekį ir sudėtį. Bet tai vėlgi klaidinanti informacija, nes darant hidraulinį skalūnų plėšymą, būtina naudoti didesnį skaičių chemikalų rūšių, kurių dauguma yra ypatingai toksiški, turintys kancerogeninių ir mutageninių savybių, nesuyrantys ilgą laiką. Be to skirtingai nuo įprastinių gręžinių, darant hidraulinį plėšymą skalūnuose, naudojama ne apie 200 m3, o 100 kartų daugiau - nuo 15 000 iki 45 000 m3 toksiško hidraulinio plėšymo skysčio vienam gręžiniui. Pradėjus dujų gavybą apie 50 procentų šių nuodų lieka uolienose ir teršia žemės gelmes bei vandenis, kita dalis su dujomis grįžta į žemės paviršių ir teršia orą, gruntinius bei paviršinius vandenis. Net vieno gręžinio nuodų kiekis atrodo kraupiai, o ką jau sakyti apie pramoninę skalūninių dujų gavybą iš tūkstančių gręžinių- turėsime dešimtis milijonų tonų toksinių medžiagų po žeme ir tiek pat paviršiuje. Ką su jomis daryti? Niekas pasaulyje neturi supratimo, kaip tokius kiekius utilizuoti, neutralizuoti. Ar darysime taip, kaip daro Chevronas ir kitos skalūnų dujas išgaunančios kompanijos: paliksime tyvuliuojančius nuodų ežerus, pilsime juos į upes, jūrą? O kur kelsimės gyventi, kai Lietuva bus tam nebetinkama?

„LL investicijos“ remdamasi Europos Sąjunga, aplinkosaugos ekspertais ir specialistais teigia, kad tokia veikla nekelia grėsmės nei žmonėms, nei gamtai, nei kraštovaizdžiui. Bet kodėl skalūnų dujų entuziastai nesiteikė savo atsakymuose pateikti njokios nuorodos į ES dokumentus, ar įvardinti nors kokį aplinkosaugos ekspertą ar specialistą, kalbantį apie skalūnų dujų gavybos nepavojingumą aplinkai ir žmonėms? Nepateikė, nes, matyt, nėra tokių dokumentų, nėra ir tokių ekspertų bei specialistų. Rimtas specialistas ar ekspertas nepliurps tokių nesąmonių.

##### Yra trys Europos Parlamento ir Europos Komisijos  užsakymu parengtas, studijas įvertinusias skalūnų dujų gavybos rizikas, poveikį aplinkai ir galimą skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą. http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/fracking%20study.pdf; 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=LT&file=66729

Jas parengė išties aukšto lygio specialistai ir ekspertai. Visų tų studijų išvados yra kardinaliai priešingos „LL investicijos“ teiginiams. Pavyzdžiui AEA kompanijos EK parengtoje didelės apimties studijoje išnagrinėta visa faktinė ir teorinė skalūnų dujų gavybos medžiaga ir patirtis, įvertinta galima rizika ir galimas poveikis visose skalūnų dujų gavybos stadijose visiems aplinkos komponentams: paviršiniam vandeniui. gruntiniam ir arteziniam vandeniui, orui, gyvūnijos ir augalijos įvairovei, žemės poreikiui.  Analizės išvados teigia, kad reikšmingo neigiamo poveikio rizika visiems šiems aplinkos komponentams, vykdant skalūnų dujų gavybą yra aukšta. Reiškia, yra labai maža tikimybė, kad, vykdant skalūnų dujų gavybos darbus, nebus apnuodytas  geriamas vanduo, užteršti paviršinio vandens telkiniai ir oras, sunaikinta augalija ir gyvūnija. O kaip žmogui gyventi  be tų visų komponentų, be oro, vandens?...

Skalūnų dujų pramoninė gavyba neišvengiamai veda į ekologinę katastrofą. Ne šiaip sau juk Europos Komisija ir Parlamentas rekomenduoja Europos valstybėms susilaikyti nuo skalūninių dujų gavybos, ne šiaip sau dauguma Europos šalių atsisakė skalūnų dujų gavybos ar paskelbė moratoriumą, ne be priežasties, pamačiusios pasekmes, viena po kitos JAV valstijos skelbia atsisakančios skalūnų dujų gavybos.  http://keeptapwatersafe.org/global-bans-on-fracking/.

Žinant, kokios katastrofiškos yra galimos skalūnų dujų gavybos pasekmės, tiesiog juokingos atrodo UAB‘o „LL investicijos“, turinčios kelių milijonų litų įstatinį kapitalą, kalbos apie  jų pajėgumą padengti visus galimus nuostolius. Kaip išvis  pinigais įvertinti gyvybės šaltinį - geriamą vandenį, o kiek kainuoja žmonių sveikata, gyvybė?  Kaip iš vis tokius dalykus galima, ar iš vis įmanoma kompensuoti?  Užtenka pasidomėti kaip elgiasi ir ką po savęs palieka pagrindinis ‚LL investicijos“ akcininkas „Chevron“ kitose pasaulio vietose, kur jie vykdo angliavandenilių gavybą, kad išsisklaidytų visos iliuzijos. http://www.akcentai.info/index.php/duju-zeme/item/141-kas-yra-chevron; http://www.youtube.com/watch?v=btVnmtQkXaw; http://www.youtube.com/watch?v=rdJ9W39HdDU&feature=youtu.be

Akivaizdu, kad tai - vien tik pelno besivaikanti kompanija, besivadovaujanti principu: „po manęs, nors ir tvanas“.

Savo atsakymus į klausimus „LL investicijos“ užbaigia savo norais prisidėti prie Lietuvos-klestinčios valstybės kūrimo. Aišku, tam, kad Lietuva suklestėtų, jų nuomone,  tereikia pradėti skalūnų dujų gavybą.  Ar gali tokia veikla prisidėti prie Lietuvos žmonių gerovės kūrimo? Net jeigu atmestumėme sunkiai išvengiamą ekologinę katastrofą, kurios padaryta žala būtų nepalyginamai didesnė už tuos pinigus gautus už parduotas išgautas dujas, esant dabartinei Lietuvos įstatyminei bazei, nauda visuomenei net tokiu atveju būtų labai menka. Dujas išgaunanti kompanija mokėtų tiktai nuo 2 iki 16% išteklių mokestį nuo parduoto dujų kiekio, dar tą menką mokestį  sumažinant išlaidų žvalgybai apimtimi.

Pradėjus skalūnų dujų eksploatavimą, visuomenė neturėtų tikėtis ir pigesnių dujų. Išgautos dujos bus parduodamos rinkos, o gal ir gerokai aukštesne už rinkos kainą, nes, dėl aukščiau išdėstytų priežasčių, skalūninių dujų gavybos savikaina yra keliasdešimt kartų didesnė už įprastinių dujų gavybos savikainą. http://www.counterpunch.org/2013/02/20/shale-gas-bubble-looms/

Baigdamas, noriu pareikšti savo susižavėjimą, pagarbą ir padėką Tauragės rajono žmonėms už jų sąmoningumą, aktyvią poziciją saugant Lietuvos žemę, geriamą vandenį, orą, gyvenamąją aplinką. Tikėkimės, kad žemaičiai, ne kartą istorijos eigoje išgelbėję Lietuvą nuo sunaikinimo, ir šį kartą ją išgelbės nuo gręsiančios didžiulės nelaimės - planų pradėti skalūnų dujų gavybą.

Vytautas Švanys

Naftos ir dujų gavybos inžinerijos magistras